武汉建科科技有限公司        ST2000静载测试仪

（以下内容可根据实际情况进行增加，正式报告中须去掉本规定格式中的注释红字）

# 单 桩 竖 向 抗 压 静 载 试 验

# 检 测 报 告

# 工程名称：

# 工程地点：

# 委托单位：

# 检测日期：※年※月※日

# 报告编号：

合同编号：

# 检测单位名称

※年※月※日

※※※※※※※※※※※※工程

单桩竖向抗压静载试验

检测人员：

报告编写：

复    核：

审    核：

批准人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、批准人签字无效；

5．未经书面同意不得复制或作为他用。

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：

地址：

邮编：

电话：

传真：

监督电话：

联系人：

首  页

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 检测性质 |  |
| 检测依据 |  |
| 委托单位 |  | 电话 |  |
| 地址 |  | 邮编 |  |
| 结构型式 |  | 层 数 |  |
| 建筑面积（m2） |  | 桩型 |  |
| 桩顶标高（m） |  | 设计持力层 |  |
| 工程桩总数 |  | 施工日期 |  |
| 检测桩数 |  | 加载方式 |  |
| 检测方法 |  | 检测时间 |  |
| 设计桩长(m) | 桩径（mm） | 单桩承载力设计值(kN) | 预定最大加载力(kN) |
| 满足要求的桩 |  |
| 不能满足要求的桩 | 桩 号 |  |  |  |  |
|  | 实测承载力（kN） |  |  |  |  |
|  | 对 应 沉 降(mm) |  |  |  |  |
| 备注 |  |

# 检测单位名称

※年※月※日

目  录

一  项目概况…………………………………………※页

二  地质概况…………………………………………※页

三  检测依据…………………………………………※页

四  现场检测…………………………………………※页

五  检测结果…………………………………………※页

六  检测结论…………………………………………※页

七  附图表……………………………………………※页

－ 项目概况

表1

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 建设单位 |  |
| 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 质量监督站 |  |
| 检测依据 |  |
| 结构型式 |  | 层 数 |  |
| 建筑面积（m2） |  | 桩 型 |  |
| 桩顶标高 |  | 设计持力层 |  |
| 工程桩总数 |  | 施工日期 |  |
| 检测性质 |  | 检测桩数 |  |
| 检测方法 |  | 加载方式 |  |
| 检测进场时间 |  | 退场时间 |  |
| 设计桩长(m) | 桩径（mm） | 单桩承载力设计值(kN) | 预定最大加载力(kN) |
| 备 注 |  |

二、地质概况

（注：以下为一参考描述，表述方式不限，但建议有柱状图，基本情况亦应说明清楚，如资料溯源，各层尤其持力层性状及基本物理力学指标，桩顶桩底位置描述等。）

根据武汉市※勘察院院提供的《武汉※岩土工程勘察报告》（编号※），※场地所在部位为※，岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。

场区岩土层概况                       表2

| 地层编号 | 岩土名称 | 岩土层描述及相关指标 | 标高（m） | 桩周土柱状图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然地面 |  | 0.00 |  |

三、检测依据

1、检测依据标准及代号：

中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94)

中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2002)

（根据新规程更改，应增加最新的）

2、具体条文（可缺省）

3、其它依据（可缺省）

四、现场检测

1、加载方式

（根据实际检测情况描述，格式不限，讲清为好，举例如下：）

现场试验采用慢速维持荷载法采用电动（或手动）油泵逐级加载，共分10级加载和5级卸载，每级加载量为※kN，卸载量为其2倍。

采用由主梁、次梁、工字钢和跳板搭成的压重平台反力装置，沙袋堆积（或锚桩横梁反力装置、锚桩压重联合反力装置），最大压重量为 ※kN。

2、荷载及沉降测量（根据具体情况描述，举例如下）

荷载及沉降测量使用武汉建科科技有限公司ST2000静载测试仪进行现场试验，荷载值通过压力传感器测量；试桩沉降通过承压板四边对称架设的位移传感器测量，所有位移传感器均用磁性表座固定于由脚手架钢管构成的基准梁上，基准梁在独立的基准桩上安装，基准桩中心与试桩中心的距离为※m，基准桩中心与压重平台支墩边的距离为※m。

3、检测流程

（述及检测现场发生的相关事项）

4、检测设备（根据实际情况调整表格）

现场检测设备一览表                             表3

|  | 型号 | 编号 | 量程/灵敏度 | 检定日期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动记录仪 |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  |  |  |  |
| 百分表／ 位移传感器 |  |  |  |  |  |
| 压力表／ 压力传感器 |  |  |  |  |  |

五、检测结果

（必须对单桩进行分析，举例如下）

１、※号工程桩

该工程桩加载达到预期最大试验荷载时，终止加载。

试验加载到※kN时，总沉降量（分别）为※mm，沉降量小于※mm（40～60mm），而且Q～s曲线平缓，无明显陡降段，s～lgt曲线呈平缓规则排列，因此单桩极限承载力Ｑu≥※kN。

 2、※号工程桩

该工程桩在※kN(※级)荷载作用下，桩的沉降量已达到前一级荷载作用下沉降量的5倍以上（或2倍以上，且经24小时尚未达到相对稳定），终止加载。分析此桩系桩头（或桩周土体、桩身，注：如为桩身，宜与低应变检测结果对应，给出缺陷部位）破坏

试验加载到※kN(※-1级)时，总沉降量为※mm，沉降量不大，而且在此前Q～s曲线平缓，无明显陡降段，s～lgt曲线呈平缓规则排列，其后1级荷载s～lgt曲线明显向下弯曲，因此该桩极限承载力Ｑu≥※kN。

上述检测结果汇总表见表4，检测桩试验荷载和沉降数据见表※，检测桩的Q～s曲线和s～lgt曲线见附图※。

试验结果汇总表                         表4

| 编号 | 桩号 | 桩径mm | 入 土桩长m | 最大试验荷载 | 极限承载力 | 承载力特征值 | 残余沉降量mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kN | 沉降mm | ≥kN | 沉降mm | kN | 沉降mm |  |

（注：1、上表必须加盖报告专用章；2、残余沉降可用回弹率替代；3、破坏桩无法观测残余沉降，可画横线）

六、检测结论

（系主要的和整体性的结论与建议，必要时可包含试桩结果的统计特征值及其说明，不用太细。）

七、附图表

- 单桩荷载—沉降数据汇总表※张；

- 单桩Q～s曲线图及s～lgt曲线图※张；

- 桩位平面图※张；

- 单桩静载试验现场见证单※张；

- 其它附件。

原始资料包含内容：

- 单桩静载试验现场见证单共※张；

- 检测桩附近地质资料典型文字和/或图表附件；

- 检测桩施工记录表；

- 单桩竖向抗压静载试验记录表；

- 其它对检测结果有影响的相关附件；

- 合同书或委托单；

7. 其它：如合同评审表、检测报告签发流程卡等。

单桩静载试验现场见证单首页    天气：(含温度、湿度)

| 工程名称 |  | 桩号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽样人 | 设计图/会议/委托单位/监理单位等；如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。 |
| 仪表 | 型号 | 编号 | 检定证书 | 型号 | 编号 | 检定证书 |
| 记录仪 | 可缺省 |  | 编号 |  |  |  |
| 位移传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  |  |  |  |  |
| 桩号 |  | 检测性质 | 检验/破坏 | 加载方式 | 堆载／锚桩/堆锚结合 |
| 试验时间 | 开始 | 年 月 日 时 分 | 结束 | 年 月 日 时 分 |
| 反力梁 | 桁架规格 |  | 堆载 | 堆载方量(m3) |  |
|  | 桁架数量 |  |  | 堆载物种 |  |
|  | 主梁规格 |  |  | 平台面积（m2） |  |
|  | 主梁数量 |  |  | 堆载高度(m) |  |
|  | 次梁规格 |  | 锚桩 | 锚桩数量 |  |
|  | 次梁数量 |  |  | 锚桩间距(m) |  |
| 基准桩 | 与试桩的中心距(m) |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |
|  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

测试人：       上岗证编号：        测试人：       上岗证编号：

见证人：        （甲方、委托方或监理均可） 单位：

年   月   日

单桩静载试验现场见证单续页    天气：(含温度、湿度)

| 工程名称 |  | 桩号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽样人 | 设计图/会议/委托单位/监理单位等；如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。 |
| 桩号 |  | 检测性质 | 检验/破坏 | 加载方式 | 堆载／锚桩/堆锚结合 |
| 试验时间 | 开始 | 年 月 日 时 分 | 结束 | 年 月 日 时 分 |
| 反力梁 | 桁架规格 |  | 堆载 | 堆载方量(m3) |  |
|  | 桁架数量 |  |  | 堆载物种 |  |
|  | 主梁规格 |  |  | 平台面积（m2） |  |
|  | 主梁数量 |  |  | 堆载高度(m) |  |
|  | 次梁规格 |  | 锚桩 | 锚桩数量 |  |
|  | 次梁数量 |  |  | 锚桩间距(m) |  |
| 基准桩 | 与试桩的中心距(m) |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |
|  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |
| 桩号 |  | 检测性质 | 检验/破坏 | 加载方式 | 堆载／锚桩/堆锚结合 |
| 试验时间 | 开始 | 年 月 日 时 分 | 结束 | 年 月 日 时 分 |
| 反力梁 | 桁架规格 |  | 堆载 | 堆载方量(m3) |  |
|  | 桁架数量 |  |  | 堆载物种 |  |
|  | 主梁规格 |  |  | 平台面积（m2） |  |
|  | 主梁数量 |  |  | 堆载高度(m) |  |
|  | 次梁规格 |  | 锚桩 | 锚桩数量 |  |
|  | 次梁数量 |  |  | 锚桩间距(m) |  |
| 基准桩 | 与试桩的中心距(m) |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |
|  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

测试人：       上岗证编号：        测试人：       上岗证编号：

见证人：        （甲方、委托方或监理均可） 单位：

年   月   日

单桩静载试验原始记录表    天气：(含温度、湿度)

工程名称                           试验日期               试桩号

| 荷载 (kN) | 观测时间 时分 | 间隔时间 (min) | 读 数 | 沉降(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 平均 | 本次 | 累计 |  |

试验：         记录：         计算：               复核：

# Comments

如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。

如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。